## Slide 1: MQTT
Python A-Z

## Slide 2: Table of Content 1
Was ist MQTT?
Das Prinzip von MQTT
Topics
Wildcards
  Einstuffige
  Mehrstuffige
Quality of Service (QoS)

## Slide 3: Table of Content 2
Retained Messages
Persistent Session
Last Will & Testament
Keep Alive
Ausblick

## Slide 4: Was ist MQTT?
Message Queuing Telemetry Transport
offenes Netzwerkprotokoll Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M)
Publish-Subscribe-Kommunikation.
Broker dient der Nachrichtenverwaltung und verteilung.
Clients sind Publisher und Subscriber

## Slide 5: Das Prinzip von MQTT
publish „21° C“
publish „21° C“
subscribe
publish „21° C“
subscribe
Temperaturfühler
MQTT-Broker
Laptop
Mobiles Endgerät

## Slide 6: Topics
Die Kommunikation von MQTT stützt sich auf ein sogenanntes „Topic“-Prinzip:
Jede Nachricht wir einem Topic zugeordnet. Das heißt, jede valide MQTT-Nachricht enthält eine Payload mit einem zugehörigen Topic.
Topics sind von der Funktions- und Schreibsyntax Ordnern in einem Filesystem sehr ähnlich. So hieße ein valides topic z.Bsp „Haus/Erdgeschoss/Wohnzimmer/Temperatur“
Topics müssen Abonniert werden um Nachrichten zu empfangen

## Slide 7: Topics
Haus/Erdgeschoss/Wohnzimmer/Temperatur
CaseSensitive
Kein „$“ am Anfang
Leerzeichen Vermeiden
Topic nicht mit / Beginnen (Leere Ebene)
Kurze Topics
Keine Sonderzeichen / Umlaute

## Slide 8: Was sind Wildcards ?
Wildcards sind Platzhalter
Sie ermöglichen das Gruppieren von Topics
Es gibt…
  Single-Level-Wildcards (+)
  Multi-Level-Wildcards (#)

## Slide 9: Was sind Wildcards ?
Single-Level-Wildcard (+)
Haus/Erdgeschoss/+/Temperatur
Haus/Erdgeschoss/Kueche/Temperatur
Haus/Erdgeschoss/Schlafzimmer/Temperatur
Haus/Erdgeschoss/Wohnzimmer/Temperatur
Haus/Erdgeschoss/Keller/Temperatur
Multi-Level-Wildcard (#)
Haus/Erdgeschoss/#
Haus/Erdgeschoss/Kueche/Temperatur
Haus/Erdgeschoss/Kueche/Licht
Haus/Erdgeschoss/Wohnzimmer/Steckdose
Haus/Erdgeschoss/Keller/Temperatur
Topic: Haus/Erdgeschoss/Wohnzimmer/Temperatur

## Slide 10: Quality of Service (QoS)
QoS 0 – at most once (höchstens einmal)
Temperaturfühler
MQTT-Broker
PUBLISH QoS 0
Notes: Nachricht wird nicht gespeichert (fire and forget) oder noch einmal gesendet

## Slide 11: Quality of Service (QoS)
QoS 1 – at least once (mindestens einmal)
Temperaturfühler
MQTT-Broker
PUBACK
PUBLISH QoS 1
Notes: Qos1 ist die meist genutze
Absender versendet eine Paket id beim versenden einer nachricht und speichert die solange bis, der empfang der nachricht mit einem PUBACK paket bestätigt wird
PUBBACK (Publish acknowledge) = enthält paket id, sicherstellung das es die richtige nachricht ist.bestätigung des erhalts der nachricht

## Slide 12: Quality of Service (QoS)
QoS 2 – exactly once (genau einmal)
Temperaturfühler
MQTT-Broker
PUBREC
PUBLISH QoS 2
PUBREL
PUBCOMP
Notes: PUBREC (Publish recived) = bestätigung des erhalts der nachricht
PUBREL (Publish release ) = bestätigung des erhalts nachricht wird gelöscht
PUBCOMP (Publish complete) = erhalt Bestätigung mit der paket id

## Slide 13: Retained Messages
Temperaturfühler
MQTT-Broker
PUBLISH 12°C
SUBSCRIBE
Laptop
SUBSCRIBE
PUBLISH 12°C
PUBLISH 12°C
PUBLISH 12°C
Retain Flag = TRUE
12°C
PUBLISH 12°C

## Slide 14: Persistent Session
MQTT-Broker
Laptop
CONNECT
CONNACK
CleanSession = False
SUBSCRIBE
SUBACK
Notes: Nachricht wird nicht gespeichert (fire and forget) oder noch einmal gesendet

## Slide 15: Last Will & Testament
MQTT-Broker
Laptop
CONNECT
CONNACK
LastWill- Topic / QoS / Message / Retain
Notes: Nachricht wird nicht gespeichert (fire and forget) oder noch einmal gesendet

## Slide 16: Keep Alive
MQTT-Broker
Laptop
CONNECT
CONNACK
KeepAlive = 30
PINGREQ
PINGRESP
Notes: Nachricht wird nicht gespeichert (fire and forget) oder noch einmal gesendet

## Slide 17: Ausblicks
MQTT Anwenden
Nutzen eines externen Brokers
(Optional) Lokalen Mosquitto Broker Installieren
  Verbindung über localhost möglich
Wildcards in der Praxis